Montasje / bruksveiledning Nr. 19012007-1(rev mai 2010)

BOLIGSENTRAL BS1230 (2 rad)  og BS1365 (3 rad)

           Anvendelsesområde:

Innendørs tørre rom i.h.t IP20 for montasje påvegg eller innfelt. 
 	Termisk belastning basert på aktuell bestykning kan beregnes etter norm EN60890

           Veggmontasje 
 	Skapet  har festehull som utslagsåpninger i bakvegg og sidevegger. 
            Det vises til NS3931 angående plassering av skapet. Dør kan hengsles om til venstre side
 	
           Innredninger / funksjoner
 	Boligsentralen består av følgende hoveddeler:

- Sterkstrømsramme  med sikr.skinner (n x 21 mod), målerfelt, 3 vernplasser (3x7 mod)
Sikringsskinne modul  kan  løsnes og vippes frem for enklere montasje
Rammen kan enkelt vippes frem / tas ut ved å løsne skrue i overkant

- Elektronikk / svakstrømsboks med montasjeplate og brakett for 10” patchepanel
Montasjeplate og brakett kan tas ut hver for seg for premontering av komponenter 
Montasjeplaten har hull for 4,2 mm plateskrue og hull Ø8,0 mm for kabelstrips
Boksen kan enkelt tas ut ved å løsne skruer i over- og underkant

Boksen kan enkelt byttes mot ekstra sterkstrømsdel med 3 sikringsskinner (3x21 mod)

Jording og plombering

Jordingsskinner  i skapet anvendes for systemjord og kursjording. Utjevningsforbindelse må  
            legges mellom jordskinner avhengig av bruk / løsning

	Dekkplater og interne deler skal monteres med det festemateriell som er montert ved levering.

Nedre verndeksel kan plomberes vha ”finger” som stikker opp gjennom dekkplaten.

Tiltrekkingsmomenter skruer, samt vektbelastninger

Ifølge normen som skapet er laget etter gjelder følgende:
 	Jordingsskinne: M5 skruer ( sadel + 4 pkt’er): 2,5 Nm, M4 skruer ( 20 pkt’er): 2,0 Nm

Alle skruer for dekkplater og moduler  Ø 4,2 mm  = 1,2 Nm

Maks vekt pr sikringsskinne:  4 kg , Maks vekt på dør: 1,0 kg
 	
           Blindplate avdekking og kabelinnføringer

Åpninger i dekkplater/målerbrett skal fylles med blindplater etter montering (åpning < 2,5 mm).

Skapet har følgende kabelinnføringer (i topp og bunn) dekket med overmalt aluminiumstape:

19 stk Ø 16, 3 stk Ø 20, 1 stk Ø25, 1 stk Ø32, 2 stk Ø 40, 2 stk Ø 50
Al-tapen hulles med skarp kniv på de steder som skal brukes ( Må IKKE slås ut!)

Dør / låsvarianter
Ved svak ekstern signalsturke når trådløs router med innebygget antenne er montert, så kan dør byttes til variant med plastvindu foran svakstrømsfeltet – kan bestilles hos grossist.

Dørlås kan enkelt byttes til sylinder nøkkellås – bestilles hos grossist

Dokumenter

Kursfortegnelse limes på dørens innside, øvrige dokumenter leveres anleggseier.

# Text boxes

Stansefabrikken Products  AS	
Tel: 67 11 34 50 / Fax 67 11 34 51
E-post: products@stansefabrikken.no

www.stansefabrikken.no