Montasje- og bruksveiledning Nr 20022009

”REHAB360 / REHAB550  FORDELINGSRAMME”

Anvendelsesområde:

Rammen er beregnet for gamle Nebbskap med ytterbredde 360 mm og kan KUN brukes sammen med ny REHAB360 eller REHAB550 front. Rammen leveres i fire ulike typer tilpasset det aktuelle skapet – nemlig C, D, E og F.

Påse derfor at mottatt modell kan brukes i den aktuelle installasjonen!

Forberedelse FØR montasje: 
Ny front REHAB360 må være montert på gammelt skap i.h.t montasjeinstruks (se dette):

Vi anbefaler at tom ramme prøveinnsettes før bestykning med komponenter, 
            dersom rammen hindres eller kommer ” i klem på sidene ” bør følgende utføres: 
            -     Mothold for dørlås gammelt skap (midt på, på venstre side i lysåpning) må fjernes

- Anleggsflater ( høyre / venstre side i lysåpning) for gammel dør bør fjernes/bøyes innover

Jording og plombering
Den medleverte løse jordingsskinnen KLB24 festes på egnet sted i skapet dersom det ikke finnes tilsvarende originalt i skapet. Det må legges jordforbindelse mellom denne og eksisterende jordingspunkt. 
 
	Dekkplater og interne deler skal monteres med det festemateriell som er montert ved levering.

Tiltrekkingsmomenter skruer og vektbelastninger

Ifølge normen skal følgende gjelde:
            Jordingsskinne: M5 skruer ( sadel + 4 pkt’er): 2,5 Nm, M4 skruer (20 pkt’er): 2,0 Nm

Alle skruer for dekkplater: Ø 4,2 mm  = 1,2 Nm

Maks vekt sikringsskinner:  4 kg , Maks vekt på dør: 1,0 kg
 	
           Blindplate avdekking og kabelinnføringer

Åpninger i dekkplater skal fylles med blindplater etter montering (åpning < 2,5 mm)..

Dokumenter

Kursfortegnelse limes på dørens innside, øvrige dokumenter leveres anleggseier

# Text boxes

Stansefabrikken Products AS	
Tel: 67 11 34 50 / Fax 69 35 82 01
E-post: products@stansefabrikken.no

www.stansefabrikken.no

20.februar 2009